| ГОСТ Р 55064-2012 | РПБ № 87557197 21 41938 | стр. 3 |
| --- | --- | --- |
| Натр едкий технический марки РМ-В | Действителен до 12 мая 2019 г | из 12 |

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 Техническое наименование | Натр едкий технический марки РМ-В [1] |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по | Предназначен для | химической, | нефтехимической, |
| применению | нефтеперерабатывающей, | целлюлозно-бумажной, |
| (в т.ч. ограничения по применению) | горнодобывающей, | текстильной, | пищевой(для |
|  | обезжириванияи | обработки | технологического |
|  | оборудования и тары) промышленности, цветной |
|  | металлургии, энергетики, микроэлектроники и других |
|  | отраслей. [1] |  |  |  |
| 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике |  |  |  |
| 1.2.1 Полное официальное название | Акционерное общество «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» |
| организации |  |  |  |  |
| 1.2.2 Адрес | 111674, г. Москва, улица 2-я Вольская, д.38, корп.2 |
| (почтовый и юридический) |  |  |  |  |
| 1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных | 8 (499) 792-31-80 |  |  |  |
| консультаций и ограничения по |  |  |  |  |
| времени |  |  |  |  |
| 1.2.4 Факс | 8 (499) 792 31 85 |  |  |  |
| 1.2.5 Е-mail | salakhova@naocl.ru |  |  |  |

2 Идентификация опасности (опасностей)

| 2.1 Степень опасности химической | По степени воздействия на организм натр едкий |
| --- | --- |
| продукции в целом | технический(водныйраствор)относитсяк |
| (сведения о классификации опасности в | высокоопасным веществам (2-й класс опасности) в |
| соответствии с законодательством РФ (ГОСТ | соответствии с ГОСТ 12.1.007. |  |
| 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ | В соответствии с СГС [2,3] классифицируют как: |
| 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425- |  |
| 2013) |  |
|  | Продукция, вызывающая коррозию металлов |
|  | Продукция, | вызывающая поражение/некроз кожи, |
|  | класс 1А |  |  |
|  | Продукция, | вызывающая | серьезные |
|  | повреждения/раздражение глаз, класс 1. |  |
|  | Продукция, обладающая острой токсичностью для |
|  | водной среды, класс 3 |  |
| 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013 |  |
| 2.2.1 Сигнальное слово | «Опасно» [4]. |  |
| 2.2.2 Символы опасности | «Жидкости, выливающиеся из двух пробирок и |
|  | поражающие металл, и руку» |  |
|  |  | [4]. |  |
| 2.2.3 Краткая характеристика | Н 290: Может вызывать коррозию металлов |  |
| опасности | Н 314: При попадании на кожу и в глаза вызывает |
| (Н-фразы) | химические ожоги |  |

| стр. 4 | РПБ № 87557197 21 41938 | ГОСТ Р 55064-2012 |
| --- | --- | --- |
| из 12 | Действителен до 12 мая 2019 г | Натр едкий технический марки РМ-В |

H 402: Вредно для водных организмов [4]

  - Состав (информация о компонентах)

- Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование	Отсутствует. Смесь веществ [1,5,6]

(по IUPAC)

- Химическая формула

- Общая характеристика состава

(с учетом марочного ассортимента; способ получения)

3.2 Компоненты

NaOHaq [1,5,6].

Представляет из себя раствор гидроксида натрия и воды. Представлен маркой РМ-В. РМ-В - раствор мембранный, получаемый непосредственно на стадии мембранного электролиза. [1]

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Таблица 1 [1,5,6]

| Компоненты | Массовая | Гигиенические нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование) | доля, % | в воздухе рабочей зоны | № CAS | № ЕС |
|  |  | ПДК р.з., | Класс |  |  |
|  |  | мг/м3 | опасности |  |  |
| Натрий гидроксид | 31 | 0,5, а | 2 | 1310-73-2 | 215-185-5 |
|  |  | (Щелочи едкие/растворы в |  |  |  |
|  |  | пересчете на гидроксид натрия) |  |  |  |
| Вода | 69 | не установлена | нет | 7732-18-5 | 231-791-2 |

Примечание: а - аэрозоль

4 Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1 При отравлении ингаляционным	Ощущение жжения, боли в горле, кашель, стеснение

путем (при вдыхании)	в	груди,	затрудненное	дыхание,	одышка,	насморк,

слезотечение [1,5,6].

4.1.2 При воздействии на кожу	Химический ожог: боль, покраснение, сильное

жжение, воспаление с пузырями, изъявление, некроз,

труднозаживающие раны, мягкий струп, длительно

незаживающие язвы [1,5,6].

4.1.3 При попадании в глаза	Химический ожог: слезотечение, сильное жжение,

ослепление, повреждение роговицы, конъюнктивит,

поражением радужной оболочки, неясностью зрения;

возможна слепота [1,5,6].

4.1.4 При отравлении пероральным	Ожоги	губ,	слизистой	полости	рта,	пищевода,

путем (при проглатывании)	желудка;	слюнотечение,	тошнота	и	рвота,	часто	с

кровью, боли во рту, за грудиной и в области живота,

болезненность при глотании, явления коллапса. Смерть

может  наступить  в  первые  часы  или  сутки  от  шока

[1,5,6].

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1 При отравлении ингаляционным	Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. В нос

путем	закапать	растительное	масло.	При	затрудненном

дыхании – тепло на область шеи; при кашле – внутрь

молоко с питьевой содой, теплое молоко или боржом.

При сильном кашле – горчичники на грудь и спину. По

показаниям	искусственное	дыхание.	Обратиться	за

| ГОСТ Р 55064-2012 |  | РПБ № 87557197 21 41938 | стр. 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Натр едкий технический марки РМ-В |  | Действителен до 12 мая 2019 г | из 12 |  |
|  | медицинской помощью [1,5,6]. |  |  |
| 4.2.2 При воздействии на кожу | Промыть проточной водой в течение 10 мин., |
|  | примочки 5% раствором уксусной, соляной или |
|  | лимонной кислот. Снять загрязненную одежду. |
|  | Влажные повязки с раствором риванола (1:1000) или |
|  | фурацилина (1:5000). Обратиться за медицинской |
|  | помощью [1,5,6]. |  |  |
| 4.2.3 При попадании в глаза | Тщательное немедленное промывание струей воды |
|  | или физиологическим раствором в течение 10-30 мин. |
|  | Немедленно обратиться за медицинской помощью! |
|  | [1,5,6]. |  |  |
| 4.2.4 При отравлении пероральным | Обильное питье воды или 1-2% раствора уксусной, |
| путем | винной, молочной, лимонной кислот, разбавленного |
|  | лимонного сока или столового уксуса (2 ст.л на стакан |
|  | воды) или "яичного молока". Пить глотками |
|  | растительное масло. При раздражении слизистой |
|  | оболочки губ и полости рта – обильное промывание |
|  | водой, полоскание полости рта и глотки. Срочно |
|  | обратиться за медицинской помощью Рвоту не |
|  | вызывать! [1,5,6]. |  |  |
| 4.2.5 Противопоказания | Рвоту не вызывать! [1,5,6]. |  |  |

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

| 5.1 | Общая характеристика | Негорючая и пожаровзрывобезопасная жидкость. |
| --- | --- | --- |
| пожаровзрывоопасности | [1,7] |
| (по ГОСТ 12.1.044-89) |  |
| 5.2 | Показатели | Показатели пожаровзрывоопасности не достигаются |
| пожаровзрывоопасности | [1] |
| (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044- |  |
| 89 и ГОСТ 30852.0-2002) |  |
| 5.3 | Продукты горения и/или | Продукт негорюч. В процесс горения может быть |
| термодеструкции и вызываемая ими | вовлечена упаковка. |
| опасность | [5,8]. |
| 5.4 | Рекомендуемые средства тушения | В очаге пожара использовать все средства |
| пожаров | пожаротушения по основному источнику возгорания, |
|  |  | (см. п. 5.1 ПБ). При ликвидации пожара в помещении, |
|  |  | где хранится или применяется раствор, тушить огонь |
|  |  | пенными огнетушителями с максимально возможного |
|  |  | расстояния. При небольших возгораниях можно |
|  |  | использовать песок, кошму, пенные или порошковые |
|  |  | огнетушители [1,8]. |
| 5.5 | Запрещенные средства тушения | Нет данных. [1,8,9] |
| пожаров |  |
| 5.6 | Средства индивидуальной защиты | При возгорании – огнезащитный костюм в комплекте |
| при тушении пожаров | с самоспасателем СПИ-20 [10]. |
| (СИЗ пожарных) |  |
| 5.7 | Специфика при тушении | Продукт не горюч [10]. |

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

| стр. 6 | РПБ № 87557197 21 41938 | ГОСТ Р 55064-2012 |
| --- | --- | --- |
| из 12 | Действителен до 12 мая 2019 г | Натр едкий технический марки РМ-В |

  - их последствий

- Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

| 6.1.1 Необходимые действия общего | Отвести транспорт (транспортное средство) в |
| --- | --- |
| характера при аварийных и | безопасное место. Изолировать опасную зону в |
| чрезвычайных ситуациях | радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное |
|  | расстояние по результатам химразведки. Удалить |
|  | посторонних. В опасную зону входить в защитных |
|  | средствах. Пострадавшим оказать первую помощь [10]. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты | Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в |
| в аварийных ситуациях | течение 20 минут). Для аварийных бригад - |
| (СИЗ аварийных бригад) | изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с |
|  | изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным |
|  | аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов |
|  | - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в |
|  | комплектеспромышленнымпротивогазомс |
|  | патронами В с аэрозольным фильтром, БКФ, КД, КД8. |
|  | При малых концентрациях в воздухе (при превышении |
|  | ПДК до 100 раз) – спецодежда, промышленный |
|  | противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным |
|  | защитным патроном ПЗУ, автономный защитный |
|  | индивидуальный комплект с принудительной подачей |
|  | в зону дыхания очищенного воздуха. Щелочестойкие |
|  | перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, |
|  | специальная обувь. [10]. |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического |
| россыпи | надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. |
| (в т.ч. меры по их ликвидации и меры | Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. |
| предосторожности, обеспечивающие защиту | Перекачать содержимое в исправную порожнюю, |
| окружающей среды) | защищенную от коррозии емкость или в емкость для |
|  | слива с соблюдением условий смешения жидкостей. |
|  | Проливы оградить земляным валом, засыпать |
|  | инертным материалом, собрать в защищенные от |
|  | коррозии емкости. Для изоляции паров использовать |
|  | распыленную воду. Вещество откачать из понижений |
|  | местности с соблюдением мер предосторожности. |
|  | Место разлива изолировать песком, промыть большим |
|  | количеством воды и не допускать попадания вещества |
|  | в поверхностные воды. Промытые поверхности |
|  | подвижного состава, территории обработать слабым |
|  | раствором кислоты. [10]. |
| 6.2.2 Действия при пожаре | Не горят. Охлаждать емкости водой с максимального |
|  | расстояния. [10]. |

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |
| --- | --- |
| 7.1.1 Системы инженерных мер | Помещения должны быть оборудованы непрерывно |
| безопасности | действующей | приточно-вытяжной | вентиляцией |

| ГОСТ Р 55064-2012 |  |  | РПБ № 87557197 21 41938 |  |  |  | стр. 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Натр едкий технический марки РМ-В |  |  | Действителен до 12 мая 2019 г |  |  | из 12 |  |
|  | согласно ГОСТ 12.04.021 для обеспечения уровня ПДК |
|  | в воздухе рабочей зоны, места наибольшего |
|  | паровыделения - местными отсосами и подводом воды. |
|  | Технологический | процесс | должен |  | быть |
|  | механизирован, оборудование – герметизировано. |  |  |
|  | Припроизводствеиприменениипродукта |
|  | необходимо соблюдать организационно-технические |
|  | требования по обеспечению пожарной безопасности. |
|  | Осуществлять регулярный контроль за содержанием |
|  | вредных веществ в воздухе рабочей зоны [1,11,12]. |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей | С целью исключения попадания продукта в |
| среды | атмосферный воздух, воздух рабочего помещения |
|  | должен проходить очистку и направляться на |
|  | рассеивание, должен быть организован постоянный |
|  | контроль за соблюдением нормативов ПДВ. С целью |
|  | охраны водных объектов сточными водами должен |
|  | бытьорганизованконтрользасоблюдением |
|  | предельно-допустимых |  | концентраций |  | и |
|  | ориентировочно | безопасных | уровней | воздействия |
|  | вредных веществ для воды рыбохозяйственных |
|  | водоемоввсоответствиисгигиеническими |
|  | требованиями к охране поверхностных вод [1, 13, 14]. |
|  | Не допускать попадания продукта в водоемы, |
|  | канализацию и почву [1, 13, 14]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному | Натр | едкий | транспортируют железнодорожным, |
| перемещению и перевозке | автомобильным, водным транспортом в крытых |
|  | транспортных средствах в упаковке и наливом в |
|  | железнодорожных и | автомобильных |  | цистернах, |
|  | специализированных | контейнерах-цистернах | в |
|  | соответствии с правилами перевозок опасных грузов, |
|  | действующими на данном виде транспорта. |  |  |  |
|  | Тару заполняют с учетом использования её |
|  | вместимости, а также объемного расширения продукта |
|  | при возможном перепаде температуры в пути |
|  | следования. Цистерны заполняют раствором натра |
|  | едкого до полной вместимости с учетом объемного |
|  | расширения продукта при возможном перепаде |
|  | температур в пути следования. [1, 14]. |  |  |  |  |  |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного | Гарантийный срок хранения натра едкого – один год. |
| хранения | Натр едкий хранят в закрытых емкостях из |
| (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок | материала, стойкого к щелочам. |  |  |  |  |  |  |  |
| годности; несовместимые при хранении | Упакованный | продукт | хранят | в |  | складских |
| вещества и материалы) | неотапливаемых | помещениях. | Несовместимые | при |
|  | хранении вещества и материалы: органические |
|  | вещества (уксусная кислота), сильные окислители, |
|  | кислоты, большинство металлов. [1,14] |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 Тара и упаковка | Натр | едкий | наливают | в |  | специальные |
| (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены) | коррозионностойкие | цистерны, | бочки. | Бочки |
|  | вместимостью48-227дм3.Бочкизаполняют |
|  | продуктом не более чем | на | 98% | их | вместимости. |

| стр. 8 | РПБ № 87557197 21 41938 | ГОСТ Р 55064-2012 |
| --- | --- | --- |
| из 12 | Действителен до 12 мая 2019 г | Натр едкий технический марки РМ-В |

Расчет степени заполнения в зависимости от температуры заливаемого раствора технического едкого натра проводят по соглашению. [1, 14].

7.3 Меры безопасности и правила В быту не используется [1]. хранения в быту

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

| 8.1 Параметры рабочей зоны, | По гидроксиду натрия: ПДКр.з.– 0,5 мг/м3, аэрозоль, 2- |
| --- | --- |
| подлежащие обязательному контролю | й класс опасности. [1] |  |  |  |
| (ПДК р.з или ОБУВ р.з.) |  |  |  |  |  |
| 8.2 Меры обеспечения содержания | Наличие | эффективной | приточно-вытяжной |
| вредных веществ в допустимых | вентиляции, | обеспечивающей | соблюдение |
| концентрациях | законодательно | установленных | гигиенических |
|  | нормативов химических компонентов, | герметизация |
|  | оборудования и тары, наличие защитно-очистных |
|  | сооружений, | позволяющей | выполнять | меры |
|  | экологической безопасности [1,13,14]. |  |  |

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1 Общие рекомендации Избегать прямого контакта с щелочью: не допускать попадания продукта на слизистые оболочки, кожные покровы, а также внутрь организма; не принимать в пищу, не пить и не курить в рабочей зоне; соблюдать правила промышленной и личной гигиены; после работы принимать душ; мыть руки по мере их загрязнения, использование индифферентных защитных мазей. Проведение предварительных и периодических (1 раз в год) медицинских осмотров, инструктажей по использованию СИЗ. [1,14,15].

- Защита органов дыхания (типы

СИЗОД)

- Средства защиты (материал, тип)

(спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Респираторы марок РУ-60М с патронами типа В Промышленные фильтрующие противогазы марки А по ГОСТ 12.4.121 [1,16].

Костюмы для защиты от щелочей, кислотощелочестойкие резиновые сапоги, резиновые перчатки, резиновые сапоги, защитные очки в соответствии с ГОСТ 12.4.011 и типовыми отраслевыми нормами. [1,14,16].

8.3.4 Средства индивидуальной защиты	В быту не используется [1].

при использовании в быту

9 Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние	Бесцветная прозрачная жидкость, без запаха. [1]

(агрегатное состояние, цвет, запах)

9.2 Параметры, характеризующие ос-	pH более: 11,5 [1, 14]

новные свойства продукции

(температурные показатели, рН,

растворимость, коэффициент н-октанол/вода и

др. параметры, характерные для данного вида

продукции)

10 Стабильность и реакционная способность

| ГОСТ Р 55064-2012 |  | РПБ № 87557197 21 41938 |  | стр. 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Натр едкий технический марки РМ-В |  | Действителен до 12 мая 2019 г |  | из 12 |  |
| 10.1 Химическая стабильность | Продукт стабилен при соблюдении условий |
| (для нестабильной продукции указать | эксплуатации и хранения [1,14]. |  |  |  |
| продукты разложения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 Реакционная способность | Взаимодействует с кислотами, галогенами, оксидами |
|  | неметаллов (образуя соли), фосфором и другими |
|  | элементами. Является сильным основанием, бурно |
|  | реагирует с кислотами. Взаимодействует с кислотными |
|  | и | амфотерными | оксидами, | амфотерными |
|  | гидроксидами, солями. Со спиртами образует |
|  | алкоголяты. Реагирует с солями аммония, выделяя |
|  | аммиак. Расплавленный натрий гидроксид растворяет |
|  | Na и NaH. Образует гидраты с 1,2 и 3,5 молекулами |
|  | воды. | Едкая | щелочь, | разрушает |  | материалы |

органического происхождения (бумагу, кожу и т.д.). Гигроскопичен; поглощает углекислый газ из воздуха с образованием карбоната (Na2CO3). Коррозионен по отношению к цинку, алюминию, олову. [2, 16].

10.3 Условия, которых следует избегать

(в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Не допускать контакта с сильными кислотами. (сильная экзотермическая реакция). Избегать разгерметизации оборудования, емкостей хранения, транспортной тары. Не допускать контакта с некоторыми металлами при увлажнении (обладает коррозионными свойствами в отношении цинка, алюминия и олова с образованием горючего газа – водорода), органическими материалами (разрушает бумагу, кожу и т.д.) [8,9]

11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия

(оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Высокоопасная по воздействию на организм продукция. [1, 31 ] Наиболее характерное проявления опасности — это

раздражающее и прижигающее действия на кожные покровы и слизистые оболочки глаз (возникновение ожогов). [8].

11.2 Пути воздействия

(ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

Ингаляционный – при вдыхании аэрозоля; пероральный – при попадании в органы пищеварения (например, при нарушении правил гигиены труда). Попадание на кожу и слизистые оболочки глаз (например, при использовании препарата без средств индивидуальной защиты) [5].

11.3 Поражаемые органы, ткани и	Центральная	нервная	и	дыхательная	системы,

системы человека	желудочно-кишечный тракт, печень, почки, кожа, глаза

[5].

11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий

(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)

Продукт обладает резко выраженным раздражающим действием на кожу, глаза, верхние дыхательные пути. Вызывает ожог кожи и слепоту глаз. Кожно-резорбтивное действие не изучалось. Сенсибилизирующее действие не изучалось. При попадании на кожу развиваются тяжелые ожоговые поражения с явлением колликвационного некроза,

| стр. 10 | РПБ № 87557197 21 41938 | ГОСТ Р 55064-2012 |
| --- | --- | --- |
| из 12 | Действителен до 12 мая 2019 г | Натр едкий технический марки РМ-В |

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм

(влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

11.6 Показатели острой токсичности

(DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

распространением в глубину (образующийся мягкий струп не препятствует проникновению едкого натра в более глубокие ткани) и тяжелым течением. Длительно незаживающие язвы приводят к рубцеванию. При попадании в глаза поражаются не только поверхностные (роговица), но и глубокие части глаза (такие как радужная оболочка); наблюдаются тяжелые поражения глаз – ириты, иридоциклиты, внутриглазные кровотечения; исходом может быть слепота. При ингаляционном поражении – острый воспалительный процесс дыхательных путей, отек легких, возможна пневмония. При проглатывании – острые воспаления, мелкие изъязвления, в тяжелых случаях внутренние кровотечения, явления коллапса; возможен летальный исход от шока в первые часы или сутки. При длительном воздействии может вызвать хронические поражения кожи: язвы, потливость, узелковые дерматиты, экземы; также страдают ногти.

[6, 7,12]

Кумулятивность слабая. Эмбриотропное и гонадотропное действие не изучалось. Тератогенное действия не установлены. Канцерогенное действие не установлено. По данным МАИР. [6, 19] По результатам цитогенетического анализа (10

ммоль/л, легкие хомяка; в/б кузнечик (саранча); 16 ммоль/л, яичник хомяка) установлено мутагенное действие (не подтверждено МАИР) [5].

По натру едкому:

LD50 = 840 мг/кг, крысы, в/ж LD50 не достигается, крысы, н/к

CL50 не достигается, крысы, инг, [5,6].

12 Информация о воздействии на окружающую среду

| 12.1 Общая характеристика | Натр едкий оказывает вредное воздействие на |
| --- | --- |
| воздействия на объекты окружающей | объекты окружающей среды. |
| среды | При попадании в водоемы изменяет органолептические |
| (атмосферный воздух, водоемы, почвы, | свойства воды. Токсичен для водных организмов. |
| включая наблюдаемые признаки воздействия) | Натрий в токсических дозах у рыб вызывает паралич |
|  | нервно-мышечного аппарата, поражение жабренного |
|  | эпителия, приводит к гибели; снижает способность |
|  | воспроизводства у ракообразных. При попадании в |
|  | почвывызываетгибельрастительности.При |
|  | попадании вещества в водные объекты – гибель рыб. В |
|  | воде ощущается привкус в концентрациях гидроксида |
|  | натрия 1-50 мг/л (по одним данным), 20 мг/л (по |
|  | другимданным).Гибельрастительностипри |
|  | попадании в почвы. |
| 12.2 Пути воздействия на окружающую | При нарушении правил применения, хранения, |
| среду | транспортирования, удаления отходов; загрязнение |
|  | сточных вод в результате аварий и ЧС [1]. |

|  | ГОСТ Р 55064-2012 |  |  | РПБ № 87557197 21 41938 |  | стр. 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Натр едкий технический марки РМ-В |  |  | Действителен до 12 мая 2019 г | из 12 |  |
|  | 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |
|  | 12.3.1 Гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 [20-23] |
|  | Компоненты |  | ПДК атм.в. или ОБУВ |  | ПДК вода2 или |  | ПДК рыб.хоз.3 или ОБУВ | ПДК или |
|  |  |  | атм.в., мг/м3 (ЛПВ1, класс | ОДУ вода, мг/л, |  | рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс | ОДК почвы, |
|  |  |  | опасности) |  |  | (ЛПВ, класс |  |  |  | опасности) |  | мг/кг (ЛПВ) |
|  |  |  |  |  |  | опасности) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидроксид натрия |  | 0,01 (ОБУВ) |  | По натрию: 200 |  |  | 4. кл. экологический. | Отсутствует |
|  |  |  |  |  | (с. - т., 2 кл); |  |  | Водородный показатель |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pH) не должен выходить |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за пределы 6,5-8,5 |  |  |
|  | 12.3.2 Показатели экотоксичности | По гидроксиду натрия: |  |  |  |  |
|  | (СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, | LC50 = 45,4 мг/л рыбы, 96 ч |  |  |  |
|  | водорослей и др.) |  | LC50 = 40,38 мг/л дафния Магна, 48 ч [6]. |  |  |
|  | 12.3.3 Миграция и трансформация в | Трансформируется в окружающей [6]. |  |  |
|  | окружающей среде за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | биоразложения и других процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 Рекомендации по удалению отходов (остатков) |  |  |  |
|  | 13.1 Меры безопасности при | Меры безопасности | аналогичны | рекомендованным |
|  | обращении с отходами, | для работы с основным продуктом (см. разделы 7 и 8 |
|  | образующимися при применении, | ПБ). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хранении, транспортировании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.2 Сведения о местах и способах | Использование | и | переработка | некондиционного |
|  | обезвреживания, утилизации или | продукта: утилизация на предприятии-изготовителе |
|  | ликвидации отходов продукции, | или в соответствующих технологических процессах. |
|  | включая тару (упаковку) | Отходы, | не |  |  | подлежащие | вторичному |
|  |  |  |  | использованию. | Потребительскую | и транспортную |
|  |  |  |  | тару направляют на уничтожение на полигоны |
|  |  |  |  | токсичных промышленных отходов или в места |
|  |  |  |  | согласованные с местными санитарными и/или |
|  |  |  |  | природоохранными органами. [1, 19] |  |  |  |
|  | 13.3 Рекомендации по удалению | Не применяется в быту. [1] |  |  |  |
|  | отходов, образующихся при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | применении продукции в быту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 Информация при перевозках (транспортировании) |  |  |  |
|  | 14.1 Номер ООН (UN) |  | 1824 [24]. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в соответствии с Рекомендациями ООН по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перевозке опасных грузов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.2 Надлежащее отгрузочное и | Надлежащее транспортное наименование: НАТРИЯ |

- ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).

- Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

- Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

| стр. 12 |  | РПБ № 87557197 21 41938 |  |  | ГОСТ Р 55064-2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| из 12 |  | Действителен до 12 мая 2019 г |  | Натр едкий технический марки РМ-В |  |
| транспортное наименования | ГИДРОКСИДА РАСТВОР [24]. |  |  |
|  |  |  | Надлежащее транспортное наименование: Натр |
|  |  |  | едкий технический марки РМ-В [1]. |
| 14.3 Применяемые виды транспорта | Натр едкий | железнодорожным, автомобильным, |
|  |  |  | водным транспортом в крытых транспортных |
|  |  |  | средствах в упаковке и наливом в железнодорожных и |
|  |  |  | автомобильных | цистернах, | специализированных |
|  |  |  | контейнерах-цистернах в соответствии с правилами |
|  |  |  | перевозок опасных грузов, действующими на данном |
|  |  |  | виде транспорта. [1,14]. |  |  |
| 14.4 Классификация опасности груза по |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 19433-88: |  |  |  |  |  |
| - класс |  | 8 [25]. |  |  |  |
| - подкласс |  | 8.2 [25] |  |  |  |
| - классификационный шифр | 8212 [25] |  |  |  |
| (по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных | По правилам перевозок опасных грузов по железным |
| перевозках) |  | дорогам классификационный шифр – 8013 [10,25]. |
| - номер(а) чертежа(ей) знака(ов) | Основного – 8, дополнительно - отсутствует [25]. |
| опасности |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 Классификация опасности груза по |  |  |  |  |  |
| Рекомендациям ООН по перевозке |  |  |  |  |  |
| опасных грузов: |  |  |  |  |  |
| - класс или подкласс | 8 [24]. |  |  |  |
| - дополнительная опасность | Отсутствует [24]. |  |  |
| - группа упаковки ООН | II [24]. |  |  |  |
| 14.6 Транспортная маркировка | Транспортная маркировка производится по ГОСТ |
| (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96) | 14192-96 с нанесением манипуляционного знака №7 |
|  |  |  | «Герметичная упаковка» [1, 26]. |  |  |
| 14.7 Аварийные карточки | Аварийная карточка при железнодорожных перевозках |
| (при железнодорожных, морских и др. | №809. При морских перевозках EMS: F-A, S-B [10, 27] |
| перевозках) |  |  |  |  |  |  |
| 15 Информация о национальном и международном законодательствах |
| 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |
| 15.1.1 Законы РФ | «О техническом регулировании» |  |  |
|  |  |  | «Об охране окружающей среды» |  |  |
|  |  |  | «Осанитарно-эпидемиологическомблагополучии |
|  |  |  | населения» |  |  |  |
| 15.1.2 Сведения о документации, | Не подлежит обязательной сертификации [28]. |
| регламентирующей требования по |  |  |  |  |  |
| защите человека и окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 15.2 Международные конвенции и | Не регулируется Монреальским протоколом и |
| соглашения |  | Стокгольмской конвекцией [29,30]. |
| (регулируется ли продукция Монреальским |  |  |  |  |  |
| протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 Дополнительная информация |  |  |
| 16.1 Сведения о пересмотре | Паспорт безопасности разработан впервые с |
| (переиздании) ПБ | соответствии с требованиями ГОСТ 30333 [31,32]. |

| ГОСТ Р 55064-2012 | РПБ № 87557197 21 41938 | стр. 13 |
| --- | --- | --- |
| Натр едкий технический марки РМ-В | Действителен до 12 мая 2019 г | из 12 |

(указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № …» или «Внесены изменения в пункты …, дата внесения …»)

16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности4

    - ГОСТ Р 55064-2012 «Натр едкий технический»

  - ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования,

  - ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм

  - ГОСТ 31340-2013 «Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

  - Онлайн база данных опасных веществ АРИПС. Режим доступа: http://www.rpohv.ru/.

  - Данные информационной системы ЕСHA (European Chemicals Agency). [Электронный ресурс]: Режим доступа – http://echa.europa.eu/

  - ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) с изм. 1 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

  - Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справ. изд. в 2-х частях. – М.: Асс. «Пожнаука», 2000, 2004

  - Т. А. Айзатулин. Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия Под ред. И.

- Кнунянца 1988

10. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам (Новосибирск: НИИЖТ, 1997). Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (М.: Транспорт 2014, в ред. протоколов от 13-14 мая 2010 г, от 20-21 октября 2010 г, от 28-29 октября 2011 г, от 17-18 мая 2012 г, от 16-17 октября 2012 г, от 6-7 мая 2013 г, от 19-20 ноября 2013 г, от 06-07 мая 2014 г); Аварийная карточка № 809

- ГОСТ 12.4.021-75 «ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования»

- ГОСТ 12.0.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

- Санитарные правила и нормы. «СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

- ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись.

- ГОСТ 12.4.011-89. «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»

- Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Изд. 7-е, пер. и доп. В трех томах. Том III. Неорганические и элементорганические соединения. Под ред. Н.В. Лазарева и И.Д. Гадаскиной. Л., «Химия», 1977;

- Портал eChem-portal http://www.echemportal.org/. The Global Portal to Information on Chemical Substances – Портал об информации о химических веществах.

- Лужников Е.А. Клиническая токсикология. Издание 2-е, доп. и перераб. Москва «Медицина» 1994.

- Международное агентство по изучению рака (International Agency for Research on Cancer)

[Электронный ресурс]: Режим доступа – http://www.iarc.fr/

- ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.1338-03/2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2003, 2008;

- ПДК/ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

| стр. 14 | РПБ № 87557197 21 41938 | ГОСТ Р 55064-2012 |
| --- | --- | --- |
| из 12 | Действителен до 12 мая 2019 г | Натр едкий технический марки РМ-В |

культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2003,2008;

- Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектах рыбохозяйственного значения. Утв. Приказом №20 от 18.01.2010 Федерального агентства по рыболовству;

- ПДК/ОДУ химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2006,2009;

- Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Девятнадцатое издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2015;

- ГОСТ 19433-88 с изм. 1 Грузы опасные. Классификация и маркировка – М.: изд-во стандартов, 1988

- ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов с изм.1-3 – М.: изд-во стандартов

- Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007

- Постановление от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»

- Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.

- Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях.

- ГОСТ 30333-2007 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования;